## Slide 1
雷达站的软硬件结构体系
提供视野内敌方车辆位置信息
处理相机数据
敌我识别
分析比赛数据
软件
比赛进程
血量
装甲信息
发射信息
增益信息
裁判系统
i7-10750H+2070MaxQ
MV630C（搭配不同镜头）
计算平台
相机
硬件
基地危险预警
车辆布防建议

## Slide 2
雷达站视觉图像处理流程--主干
开始采集图像
车辆ROI图像队列合成
YOLO_v5车辆识别模型
识别ROI队列中是否含有装甲板
否
Livox 激光点云
是
裁判系统
判断当前敌方车辆是否进入到我方哨站/基地防御范围内
选取场地特征点，通过仿射变换解算各车辆空间位置
绘制操作手比赛小地图
基地危险警告（突出防御范围内敌方车辆）
哨站危险警告（突出防御范围内敌方车辆）
发射井附近取ROI
监测对方飞镖发射状况
切换反导状态
发送状态控制信息至哨兵
对敌方低血量车辆进行目标路径规划
利用修改结构后的YOLOv5神经网络和合并车辆ROI队列的方式将网络处理速度提高至纯双层网络的6倍，帧率稳定在30FPS+

## Slide 3
雷达站图像处理流程—联合标定
雷达3维坐标系空间
相机3维坐标系空间
雷达
相机
相机3维坐标系点云
相机3维坐标系：彩色点云
发布相机3维坐标系 XYZ,RGB点云 Topic
矫正后image
相机标定结果
对cv2图像做维度变换
YOLO V5 in CUDA（GPU）
Image for yolo v5物体检测
发布Topic
基于雷达外参，雷达发布基于base_link坐标
基于相机外参，相机发布基于base_link坐标
雷达和相机联合标定文件
利用雷达和相机的TF相机变换基于雷达3维坐标系的点云
雷达和相机TF变换
ROS Msg
ROS Msg
计算2维图像上每个物体检测框内落入的点云点
ROS Msg
ROS Msg
利用相机的内参信息映射相机3维坐标系的点云到相机2维坐标系成像平面
点云(x,y,z)
原始图像
基于相机内参对图像做防畸变处理
每个点云映射到二维图像上的2维坐标
PyTorch YOLO v5 物体检测节点
聚类分类和去除离散点，即去除背景点云点
根据落在每个物体上的所有点云点计算物体的最大轮廓，形成长方体坐标

## Slide 4
雷达站相关展示

## Slide 5
雷达站相关展示—主要功能
雷达站功能包括为云台手提供广阔的视野，为战场车辆定位以及自动决策。
采用两个摄像头以及激光雷达，提供广阔视野
神经网络识别车辆
PNP四点解算定位
提供预警信息

## Slide 6
雷达站相关展示—车辆血量
在经过双层神经网络的筛选之后，识别出车辆编号
由此在车辆识别框上由从裁判系统读取的血量信息
二者综合，在识别的车辆框上显示车辆编号，车辆的血量，以及根据车辆颜色显示血量颜色
以及根据血量低于设定的阈值时，向全队播报该车辆位置

## Slide 7
雷达站相关展示—双层网络
双层网络，识别车辆ROI里的装甲板以判断车辆，同时将ROI拼接，减少处理速度，以提高帧率
识别出的车辆
未通过检验

## Slide 8
雷达站相关展示—数据矫正
激光雷达帧数据，当检测到移动物体时，将该组障碍物信息存入链表；下一帧数据到来后，算法会重新检测出一组障碍物信息数据。通过匹配算法实现对前后两组数据进行检测和匹配。同一障碍物用同一个颜色进行标记。
假设1:不存在新增和移除在同一同时发生的状况 假设2:移动速度相对较平缓 于假设以前后两帧检测出来的障碍物信息为计算依据 A、排列组合 B、相似度权值评估算法 B+1、障碍物历史轨迹作为依据,预测可能出现的位置与当前帧中检测出的障碍物数据比对,评估出权值算法 C、相似度权值排序 D、检测障碍物新增或移除 E、实现跟踪识别算法

## Slide 9
雷达站相关展示—路径规划
1.根据环境信息，建立初始化栅格代价地图
2.利用改进的A*算法规划全局路径
3.基于全局路径和激光雷达传感器性能，设计滑动窗口，将窗口探测的信息作为状态输入，进行局部路径规划
4.更新地图

## Slide 10
雷达站相关展示—哨兵策略
哨兵策略分为两种：自动控制以及强制控制
自动控制：雷达向哨兵播报全场车辆位置，当敌方车辆接近哨兵时，雷达根据哨兵及敌方车辆位置计算，向哨兵提供建议前往位置
强制控制：云台手可按键（WASD）强制控制哨兵运动，一般应用于敌方飞坡等情况

## Slide 11
雷达站相关展示—血量评估
雷达读取裁判系统血量信息，并与车对应，以小地图定位为准，当敌方车辆血量低于阈值时，以我方车辆血量，位置，数量以及敌方车辆血量，位置，数量进行加权计算，得出最优策略，并向我方对应车辆播报建议信息
当比赛剩余时间较少时，以敌方车辆血量，我方车辆血量以及距敌方距离进行加权计算，对车辆应前往位置进行建议